администрация муниципального образования

«Вяземский район» смоленской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2022 № 1212

Об утверждении программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2022-2032 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                       «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской  области, в целях обеспечения модернизации системы коммунальной инфраструктуры Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области  и улучшения состояния окружающей среды, экологической безопасности развития города Вязьмы, создания благоприятных условий для проживания граждан,

Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2022-2032 годы.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мой город-Вязьма» и разместить на сайте Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.п. Главы муниципального образования

«Вяземский район» Смоленской области                                           В.П. Беленко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации  муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области

от  20.07.2022 № 1212

Программа

комплексного развития коммунальной инфраструктуры

Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области  на 2022-2032 годы

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ВЯЗЕМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЯЗЕМСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ   НА 2022 - 2032 ГОДЫ

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2022 - 2032 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов" |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области |
| Разработчики | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, отдел строительства и целевых программ Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области |
| Руководитель Программы | первый заместитель Главы муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области В.П. Беленко |
| Основные цели и задачи Программы | - обеспечение развития жилищного строительства в Вяземском городском поселении Вяземского района Смоленской области; - строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в Вяземском городском поселении Вяземского района Смоленской области; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития города, создание благоприятных условий для проживания горожан |
| Сроки реализации | 2022 - 2032 годы |
| Основные направления Программы | - жилищное строительство; - развитие системы теплоснабжения; - развитие системы электроснабжения; - расширение сети газоснабжения; - развитие системы водоснабжения и водоотведения; - расширение сетей ливневой канализации; - развитие системы сбора твердых коммунальных отходов |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация МО «Вяземский район» Смоленской области; Общество с ограниченной ответственностью «Региональные объединённые системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области» (ООО «Вода Смоленска» г. Вязьма Смоленской области); Вяземский филиал общества с ограниченной ответственностью «Смоленскрегионтеплоэнерго» (по согласованию); Филиал ПАО «Россети–Центр» «Смоленскэнерго» (по согласованию); Вяземский филиал АО «Газпром газораспределение Смоленск» Региональный оператор АО «Спецавтохозяйство» |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляют: руководитель Программы, Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, Отдел строительства и целевых программ, Комитет имущественных отношений, Комитет по архитектуре и землеустройству, Комитет экономического развития Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области, а именно: - общий контроль; - контроль сроков реализации программных мероприятий |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния городской окружающей среды. Развитие инженерных коммуникаций. Развитие электроснабжения: - обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией городской инфраструктуры; - обеспечение электрической энергией объектов нового строительства. Развитие газоснабжения: - расширение сети газоснабжения; - рост газификации частных жилых домов; - повышение надежности газоснабжения. Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных. Развитие водоснабжения и водоотведения: - повышение надежности водоснабжения и водоотведения; - повышение экологической безопасности в Вяземском городском поселении Вяземского района Смоленской области; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - повышение эффективности функционирования очистных сооружений; - снижение уровня потерь воды; Организованный сбор и вывоз твердых коммунальных отходов: - улучшение санитарного состояния городских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов; - улучшение экологического состояния; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых коммунальных отходов |
| Целевые индикаторы Программы | Жилищное строительство: - расчетная численность населения к 2032 г. - 54360 чел; - Жилищный фонд нового строительства - 96,3 тыс.кв. м, к 2025 г. - рост жилищной обеспеченности с 28,6 кв. м/чел. (2022 г.) до 30,4 кв. м/чел к 2032г |

2. Введение

Программа разработана в соответствии с методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации              от 06.05.2011  № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и является составной частью программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  включает в себя также основные мероприятия по реализации Генерального плана Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области, которые направлены на строительство новой и модернизацию существующей системы коммунальной инфраструктуры в целях нового строительства и развития Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2022-2032 годы разработана  также на основании Федерального закона                        от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов", Устава муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, Устава Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области.

Программа определяет основные направления развития объектов коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для сбора и  утилизации твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) в соответствии с потребностями промышленного и жилищного строительства, в целях повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и улучшения экологии Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области.  Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития  систем коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а также основным документом для подачи заявок на участие в федеральных и областных целевых программах по модернизации существующих и строительству новых коммунальных объектов. Дает объективную картину состояния и перспективы развития инженерной инфраструктуры города для потенциальных инвесторов.

- Существующее положение коммунальной инфраструктуры

Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры

Существующая система электроснабжения и перспектива ее развития

В настоящее время электроснабжение города централизованное и  осуществляется через понизительные подстанции филиала РЭС «Россети Центр»- «Смоленскэнерго»

1. ПС «Вязьма-1» 110/35/10 кВ построена в 1958 году и оснащена трансформаторами 2х40 МВт.

2. ПС «Вязьма-2» 110/10 кВ построена в 1972 году и оснащена трансформаторами 2х16 МВт.

3. ПС «Мелькомбинат» 35/10 кВ построена в 1976 году и оснащен трансформаторами 2х10 МВт.

В сети Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области просматриваются два типа конфигурации схем подключения отдельных групп подстанций:

1) замкнутая двойная сеть, опирающаяся на два центра;

2) двойная радиальная сеть от одного источника.

Перспектива развития существующих объектов энергоснабжения.

Усовершенствование и развитие электроснабжающих сетей связано с тенденцией максимального снижения эксплуатационных затрат, численности обслуживающего персонала и внедрением автоматических и телемеханических устройств, вычислительной техники, блочного резервирования. Необходимо оснащать оперативно - диспетчерские службы сетей всех напряжений современной аппаратурой телеизмерения - телесигнализации, что позволит повысить эффективность работы аварийных служб, снизить время устранения аварийных ситуаций, а также выполнить многочисленные расчеты, снизить потери электроэнергии за счет оптимизации сетей, повысить экономическую эффективность сетей.

Важное значение в эксплуатации электрических сетей имеют вопросы экономии электроэнергии в сетях, оборудовании и электроприемниках. Одним из главных резервов по экономии является уменьшение потерь электроэнергии в сетях. Снижение потерь в сетях способствует улучшению энергосберегающих показателей.

Основные мероприятия по улучшению систем электроснабжения;

- совершенствование технологического управления сетями и применение современных методов планирования развития сетей;

- преодоление тенденции старения основных фондов сетей и электрооборудования за счет увеличения масштабов работ по их строительству,  реконструкции и техническому перевооружению;

- создание условий для применения новых технических решений и технологий в системах обслуживания, управления, защиты, передачи информации, связи и систем учета электроэнергии (в том числе, автоматизированных систем управления сетями);

- развитие методов эксплуатации с использованием современных средств диагностики, технических и информационно-измерительных систем;

- обеспечение современного высокого технического уровня сетей посредством использования новых технических решений и технологий;

- повышение эффективности функционирования сетевых объектов, снижение затрат на эксплуатацию сетей, а также фактических потерь электроэнергии в сетях;

- совершенствование нормативного технического и методического обеспечения деятельности;

- привлечение инвестиций для реализации основных направлений развития сетей.

Важный момент - экономичная работа сети уличного освещения. Мероприятия, повышающие экономичность:

1.  Переход в электроэнергетике к ресурсосберегающим технологиям

2. Ревизия существующих линий с перетяжкой проводов.

3. Замена  всех существующих светильников с лампами типа ДРЛ и ЛОН на светодиодные.

4. Реконструкция существующих сетей с целью возможности включения режима «вечер-ночь» (горение светильников через один или пропусками).

5. Устройство единого центра управления режимами работы сети уличного освещения (включения и выключения).

6. Установка светочувствительных реле на всех дворовых светильниках уличного освещения (подключенных к внутридомовым системам).

Существующая система теплоснабжения и перспектива ее развития

Теплоснабжение Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области осуществляется от 15 котельных. Все котельные работают на газе, резервным топливом является мазут. Теплоснабжение индивидуального жилищного сектора осуществляется   за счет индивидуального газового отопления, либо печного отопления (дрова, уголь). Основным теплоснабжающим предприятием для жилищно-коммунального сектора Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области  является Вяземский филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», объединяющее 14 городских  котельных. Общая протяженность городских тепловых сетей в двухтрубном исполнении  составляет 67,1 км.

Существующие системы водоснабжения,

водоотведения и перспектива их развития

На территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области снабжение питьевой водой осуществляется за счет водозабора из подземных источников. Добычу воды, ее очистку, обеззараживание и транспортировку до потребителей осуществляет                         ООО «Вода Смоленска» г. Вязьмы Смоленской области. Это же предприятие производит также прием и очистку сточных вод.

- Водоснабжение

В Вяземском городском поселении Вяземского района Смоленской области

существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения, потребности промышленных предприятий и прочих потребителей, и осуществляемая следующими водозаборами:

1. Комплекс Бознянский  водозабор  -  10 артскважин,  проектная производительность 37 тыс. м³ в сутки (год постройки – 1982-1984 г.)

2. водозабор  ул. Юбилейная - 1 артскважина, установленная мощность оборудования   3,84 тыс. м ³в сутки (год постройки -  1966 г.

3. Водозабор ул. Пушкина – 1 артскважина, установленная мощность оборудования   1,560 тыс. м ³в сутки (год постройки -  1970 г.).

4. Арсткважина  ул. Сычевское шоссе, в районе д.52 -1 артскважина, производительность  0,240 тыс. м³ в сутки (год постройки 1950 г).

Общая протяженность сетей водопровода - на 30.06.2022 г составляет 128 081,75 п.м (в том числе ветхих 85,833 км).

Материал труб водопроводной сети - полиэтилен, чугун, сталь.

Глубина заложения - 1,8 – 3,0 м.

На водопроводной сети имеются 6 насосных повысительных станции (насосные станции третьего подъема):

«Плетниковка»

«Восстания»

«Репина»

«Московская»

«Плетниковка новая» - в резерве.

«Новторжская» - в резерве.

и 5 станций Центральных Тепловых Пунктов ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», где установлены насосы холодной воды ( насосы третьего подъёма):

1.1. Комплекс Бознянский водозабор:

комплекс Бознянский водозабор - 10 эксплуатационных артезианских скважин, протяженностью 2,52 км, со средним расстоянием между скважинами 280 м.

Глубина скважин - 40 - 45 м.

На скважинах   установлены погружные насосы марки   ЭЦВ 12-160-65, на скважине № 6 -  с 2022 г - ЭЦВ 12-210-55.

От каждой скважины до станции обезжелезивания проложен отдельный водовод из полиэтиленовых труб Д =160 мм. Между водоводами со скважин 3-4;  5-6; 9-10  устроены перемычки.

Вода из артскважин поступает в приемную камеру станции обезжелезивания и распределяется по фильтрам.

Фильтры приняты открытые, скорые с центральным каналом, сборные железобетонные   прямоугольной формы - 8 шт. Промывка фильтров осуществляется обратным током из водонапорной башни V=500 м3.

Из резервуаров чистой воды насосами второго подъема (установлены 6 шт ),  в работе 2 насоса марки  1Д 500-63   по 2- м напорным  водоводам Д=600 мм вода подается в магистральные сети  города.

1.2. Артскважина № 2  ул. Юбилейная:

Водоснабжение района ул. Юбилейная, Молодежная, Садовая осуществляется от скважины ул.Юбилейная, номер скважины по паспорту 2; по ГВК 66200704 , глубина скважины -55 м. Проектная производительность 3840 м³/сутки. Год бурения -1966 г.

На  скважине установлен  насос  ЭЦВ 10-120-60 НРО.

Вода по водоводу поступает на станцию обезжелезивания.

Установлены 6 механических напорных фильтров диаметром 2,6 м, площадью 5,6 м2 ( 3 фильтра контактные , 3 осветлительные).

Чистая вода после станции обезжелезивания подается в резервуары и далее -  к  потребителям  сетевыми насосами.

1.3. Артскважина ул. Пушкина:

Водозабор ул.Пушкина включает в себя:

-Здание станции второго подъёма, общей площадью 69,6 кв. м;

-Два резервуара чистой воды ( объём 1000 и 500 м³);

- Сетевые насосы ;

- артезианская скважина № 3 (ГВК 66200203) ;

Вода из артезианской скважины (марка насоса   ЭЦВ 10-65-65) поступает в резервуар чистой воды (станции обезжелезивания не предусмотрено), далее сетевым насосом подается в водопроводную сеть микрорайона ул. Пушкина.

1.4.  Артскважина  ул. Сычевское шоссе:

(1950 г. постройки), фактически передана в эксплуатацию ООО « Вода Смоленска»    01.07.2019г. На  скважине установлен  насос  ЭЦВ 6-10-50.

Вода из артезианской скважины  подается  в водопроводную сеть жилых домов № 52,50,48,46,44 а,   по ул. Сычевское  шоссе.

Характеристика  основной  водопроводной сети сведена в таблицу.

| Наименование водоводов | Протяженность сетей, м | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| Магистральный водовод Бознянского водозабора водозабора | 2 х 5939 | 1983 |
| Водовод от скважин № 8;9;10, | 2416 | 2010 |
| Магистральный водовод Юбилейного водозабора | 650 | 1966 |
| Водовод Вязьма-Новоторжского водозабора | 5177 | 1965 |
| Участок сборного отвода до приемной емкости (В-2), Смоленская обл. Вяземский район | 4944 | 1983 |
| Магистральный водопровод Строителей, Смоленская обл. г. Вязьма, ул. Строителей | 4740 | 1983 |
| Водопроводная линия, Смоленская обл. г. Вязьма, ул. Докучаева | 1836 | 1982 |
| Наружный водопровод, Смоленская обл. г. Вязьма, ул. Юбилейная | 2374 | 1964 |
| Внеплощадочный водопровод к станции обезжелезевания Смоленская обл. г. Вязьма, ул. Юбилейная | 1800 | 1978 |
| Водопроводные сети, Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина, ул. Софьи Перовской, Устинкин пер., Страховой пер. | 5054 | 1979 |
| Водопроводные сети, Смоленская область, г. Вязьма, Ямская, ул. Плетниковка, ул. Смоленская, ул. Урицкого, ул. Чапаева | 6043 | 1984 |
| Водопроводные сети, Смоленская область, г. Вязьма, ул. Московская, ул. 1-я Бозня | 6315 | 1983 |
| Водопроводные сети, Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кашена, от детской худ. школы, ул. Свердлова, ул. Горького, ул. Красноармейское шоссе | 4517 | 1984 |
| Водопроводные сети, Смоленская область, г. Вязьма, ул. Комсомольская, ул. Герцена, ул. Грибоедова | 3523 | 1976 |
| Водопроводные сети, Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября | 4242 | 1976 |
| Водопроводные сети, Смоленская область, г. Вязьма, ул. Суворова, ул. Двойная Слобода, ул. Мичурина, ул. Мира, ул. Богдана Хмельницкого | 2445 | 1983 |
| Водопроводные сети, Смоленская область, г. Вязьма, ул. Воинов-интернационалистов | 1585 | 1991 |
| Водопроводные сети Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Полины Осипенко | 1762 | 1990 |
| Водопроводные сети, Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, пл. Советская, Космонавтов. Бауманская ул. Восстания, ул. Кронштадтская | 3002 | 1984 |
| Водоснабжение жилых домов по ул. Ушакова, ул. Зеленая, ул. Железнодорожная, ул. Победы, ул. Новоторжская, ул.2-я Новоторжская, ул. Освобождения, ул. Кутузова, ул. Энергетиков, пер.Победы, пер.Безымянный | 7483 | 2012 |

Значительная часть водопроводно-распределительной сети находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки либо санации.                      Физический износ составляет до 80 %.

2. Водоотведение.

Система водоотведения  включает следующие основные элементы: внутренние водоотводящие системы в жилых зданиях или производственных помещениях, работу которых обеспечивает  УК или собственник помещений;

уличные (наружные) водоотводящие сети; регулирующие резервуары; насосные станции и напорные трубопроводы; очистные сооружения; выпуски очищенных сточных вод в водные объекты.

Канализационные насосные станции служат для транспортировки сточных вод  от отдельных районов канализуемой территории города из нижележащих коллекторов в лежащие выше.

Главная канализационная насосная станция предназначена для транспортировки сточных вод от всей территории на очистные сооружения.

Очистные сооружения канализации – предназначены для очистки   сточных свод от потребителей.

В Вяземском городском поселении Смоленской области сформированы два комплекса очистных сооружений по очистке хозяйственно-бытовых и промышленных  стоков, которые эксплуатирует ООО «Вода Смоленска»:

2.1. Городские очистные сооружения канализации, расположены: Вяземский район,  Поляновское с\п,  дер. Черемушки.

Сточные воды от потребителей по самотечным коллекторам поступают на канализационные насосные станции, далее с помощью насосов транспортируются в вышележащие коллекторы и в итоге поступают на главную насосную стацию. От главной насосной станции, сточные воды поступают по одному напорному коллектору на городские очистные сооружения  канализации.

Очистные сооружения располагаются на территории Поляновского сельского поселения. Очистные сооружения построены в 1976 г. по экспериментальному проекту института «Гипрокоммунводоканал» г. Москва.

Проектная мощность ГОСК – 10 тыс. м3/сутки.

В состав ОС,  входят следующие сооружения:

| № | Наименование | Количество сооружений | Габаритные размеры |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сооружения механической очистки: |  |  |
| 1 | Песколовки | 2 | d= 4,5 м, h=3 м |
| 2 | Первичные отстойники | 2 | D=20м , h=3,5 м |
|  | Сооружения биологической очистки: |  |  |
| 3. | Аэротенки | 2 | от d = 20 м до d = 33 м, h=4,5 м |
| 4. | Вторичные отстойники | 2 | от d = 33 м до d = 40 м, h=4,5 м |
|  | Сооружения обеззараживания : |  |  |
| 5. | Здание хлораторной | 1 | 24х6 м |
| 6. | Контактные резервуары | 2 | 9х9 м |
|  | Сооружения обработки осадка: |  |  |
| 7. | Илоуплотнители | 2 | 9х9 м |
| 8. | Иловые площадки (8 карт) | 8 шт. |  |
| 9. | Иловая насосная станция сырого осадка и опорожнения емкостей | 1 | d10 м |
| 10. | Насосная станция уплотненного осадка | 1 |  |
|  | Вспомогательные сооружения: |  |  |
| 11. | Административно-бытовой корпус | 1 | 36х12 м |
| 12. | Воздуходувная станция | 1 | 12х6 м |
| 13. | Насосная станция собственных стоков | 1 |  |
| 14. | Песковая площадка | 1 | 20х15 м |

Очищенные сточные воды по коллектору диаметром  500 мм сбрасываются через выпуск № 3 в реку Вязьма. Протяженность коллектора 265 м. Тип водовыпуска – сосредоточенный, круговой.

2.2. Очистные сооружения канализации ул. Юбилейная.

Сточные воды от потребителей по самотечным коллекторам поступают на канализационные насосные станции, далее с помощью насосов транспортируются по напорным коллекторам до очистных сооружений канализации ул. Юбилейная.

Через выпуск № 1 отводится производственный сток от промывки фильтров станции обезжелезивания. Вода от промывки фильтров станции обезжелезивания подается в пруд- отстойник. Сброс производится с левого берега в р. Мощенка на 3,94 км. от устья.

Через выпуск № 2 отводится хозяйственно-бытовой сток от улиц Юбилейная, Садовая, Молодежная, хозяйственно-производственный сток от организаций –абонентов, после очистки сточных вод на очистных сооружениях канализации. Сброс  производится с правого берега в р. Мощенка на 3,26 км  от устья.

Очистные сооружения  ул. Юбилейная построены в 1972 году по проекту Уралниистройпроект  г. Челябинск и представляют собой  блок очистных сооружений .Проектная мощность блока – 2000  м³/сутки.

В состав биологических очистных сооружений входят:

- приемная камера,

- решетка-дробилка,

- 2 горизонтальные песколовки,

- 2 осветлителя- перегнивателя,

- 3 аэротенка,

- 2 вторичных отстойника,

- хлораторная,

- ершовый смеситель,

- контактный резервуар,

- пековая площадка,

- иловая площадка (2 карты).

2.3.  Канализационные сети.

Общая  протяженность сетей Вяземского городского поселения на 01.01.2022 г.

составляет   93 556  п.м.

| Наименование и описание имущества Год ввода в эксплуатацию Протяженность сетей (м) Канализационные сети, Смоленская обл. г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, 1980 2023 Канализационные сети, Смоленская обл. г. Вязьма, ул. Ленина д.77 1960 739,8 Наружная канализация а\у тр., Смоленская обл. г. Вязьма, ул. Полевая 1995 578,7 Самотечный коллектор сети канализации, Смоленская обл. г. Вязьма, ул. Кронштадтская 1968 535,3 Канализационная сеть, Смоленская обл. г. Вязьма, ул. Молодежная 1972 737,1 Канализационные сети, Смоленская обл. г. Вязьма, ул. 1-ая Садовая, 1972 812 Канализационные сети, Смоленская обл. г. Вязьма, ул. Юбилейная 1972 712,7 Наружные сети канализации, Смоленская область, г. Вязьма, ул. Пушкина, 1984 1106,1 Напорный коллектор, Смоленская область, г. Вязьма, ул. Набережная реки Мощенки 1, 1972 940 Напорная канализация, самотечная канализация для канализационной насосной станции, Смоленская область, г. Вязьма, ул. Софьи Перовской, 1982 575 Канализационные сети, Смоленская область, г. Вязьма, ул. Плетниковка, ул. Ямская, ул. Солнечная, 1980 3691 Канализационные сети, Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Смоленская, ул. Томинская, ул. Чапаева, 67:02:0000000:1528, протяженность 2200 м., 1966 г. 1966 2200 Канализационные сети, Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Московская, ул. Новая Бозня, 1984 3489 Канализационные сети, Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Строителей, ул. Полевая, Восточная, 1989 3160 Канализационные сети от МЖК, Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Воинов-интернационалистов, 1994 1530 Наружные канализационные сети ЖЭУ ДСК, Смоленская обл., г. Вязьма, м-н Березы, ул. Парковая, 1-й, 2-й, 3-й пер. Северный, ул. Дмитрова Гора, 1990 2462 Канализационные сети, Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Кашена, ул. Дзержинского, ул. Заслонова, ул. Полины Осипенко, Привокзальная площадь, ул. Маяковского, ул. Плотникова, ул. Объездное шоссе, 1975 15599 Канализационные сети. Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Восстания, пер. Загородный, ул. Бауманская, Кронштадтская, ул. Парижской Коммуны–ул. Комсомольская, ул. Просвещения, ул. Лейтенанта Шмидта 1984 12071 Канализационные сети, Смоленская область, Вяземский район (Бознянский водозабор), в районе ул. 2-я Бозня, 1983 2722 Канализационные сети, Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Московская, ул. 1-я Бозня, 1984 6432 Канализационные сети, Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, ул. Репина, ул. Чайковского, ул. Луначарского, 1984 5317 Канализационные сети, Смоленская область, г. Вязьма, ул. 3-го Интернационала, ул. Кирова, ул. Набережная, протяженность 1873м. 1964 1799 Канализационные сети, Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина. 1957 1796 Канализационные сети, Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина. 1962 1891 Напорный коллектор (коллектор двухтрубный) от насосной станции, Смоленская область, г. Вязьма, ул. Воинов-интернационалистов, 1990 1721 Напорный коллектор (коллектор двухтрубный) от насосной станции, Смоленская область, г. Вязьма, ул. Воинов-интернационалистов 1976 2652 Напорный коллектор (коллектор двухтрубный) от насосной станции, Смоленская область, г. Вязьма, ул. Воинов-интернационалистов 2002 964 93556 2.4. Канализационные насосные станции. В эксплуатации OOO «Вода Смоленска» находится 14 канализационно-насосных станций. № Наименование объекта, адрес Год постройки Площадь, м² 1 ГНС, ул. Плетниковка 1966 248,7 2 КНС-1, ул. Чапаева 1966 112,0 3 КНС-2, ул. Воинов-Интернационалистов 1970 90,7 4 КНС-3, ул. Кирова 1987 18,9 5 КНС-4, ул. Путевая 1983 96,0 6 КНС-6, ул. Дмитрова Гора 1969 26,4 7 КНС-7,ул. Московская 1984 92,6 8 КНС-8, пл. Привокзальная 1980 92,2 9 КНС-9 , ул. Ленина 1964 26,9 10 КНС-10, ул. Новая Бозня 1976 91,2 11 КНС-11, ул. Воинов-Интернационалистов 1999 180,9 12 КНС ул. Софьи Перовской 2016 17,8 13 КНС-1 ул. Юбилейная (ул. Набережная р. Мощенки) 1967 19,6 – внутренняя площадь, 27,3 - застроенная 14 КНС-2 ул. Юбилейная ( ул. Набережная р. Мощенки) 1967 70,8 внутренняя площадь, 91,2– застроенная -заглубленная -47 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Производственно-экологический контроль качества сточной и природной  воды осуществляется  силами собственной химико-бактериологической лаборатории ООО «Вода Смоленска» в г. Ярцево, аккредитованной аналитической лабораторией ОАО "ИТЦ" Экология"; ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» по всем нормируемым показателям.

Существующая система ливневой канализации

Единой сети ливневой канализации в городе нет, поверхностные стоки собираются через ливнеприемники и отводятся в реку Вязьма.

В городе существуют 97 ливнеприемных колодцев и 120 промежуточных. Очистные сооружения дождевой канализации отсутствуют.

Протяженность сети ливневой канализации составляет 16,5 км.

С территорий предприятий и жилищно-коммунального сектора поверхностные стоки поступают в водоемы так же, без очистки. Требуется ремонт существующих ливневых канализаций и строительство новых участков.

По территории индивидуальной жилищной застройки ливневые воды удаляются через открытые водоотводные  канавы  и трубопереезды в местах прохождения под дорогами. Сезонную очистку существующей ливневой канализации осуществляют специализированные организации.

Существующая дорожная сеть

Протяженность дорог Вяземского городского поселения составляет 197 км, имеется 5 автомобильных мостов, 3 из которых нуждаются в капитальном ремонте:

- автомобильный мост через р. Вязьма по ул. Комсомольская;

- автомобильный мост через р. Вязьма по ул. Кирова;

- мост - путепровод через железнодорожные пути по ул. 25 Октября.

Капитальный ремонт мостов и ремонт дорожного покрытия предусматривается за счет средств бюджетов различных уровней. Увеличение дорожной сети возможно путём привлечения внебюджетных источников, прежде всего, средств инвесторов-застройщиков, заинтересованных в развитии дорожной инфраструктуры для обеспечения реализации своих инвестиционных проектов.

Существующая схема утилизации твердых бытовых отходов

и перспектива ее развития.

На территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области расположены 186 контейнерных площадок, на которых суммарно размещено 416 шт (1,1м3) и 38 шт (8м3) контейнеров для твёрдых коммунальных отходов(ТКО)

За 2022 год ожидаемое количество вывозимых ТКО  составит 152 тыс. куб.м. Рост объемов по вывозу ТКО связан с увеличением численности населения и растущей покупательной способностью.

Вывоз твердых бытовых отходов из  Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области и их утилизацию осуществляет Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами    АО «Спецавтохозяйство» в соответствии с маршрутными графиками.

4. Перспектива нового жилищного строительства

в Вяземском городском поселении Вяземского района Смоленской области

Жилищный фонд Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области по состоянию на 01.01.2022 составлял - 1475,2 тыс. м2 общей площади, в том числе муниципального жилищного фонда - 85,4 тыс. м2.

Средняя обеспеченность по городу общей площадью на 1 человека - 28,3 м2 при численности  населения 52111 человек.

Ветхий и аварийный жилищный фонд - 8,558 тыс. м2 общей  площади  или

0,5 % всего жилищного фонда, в котором проживает 381 человек.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по Вяземскому городскому поселению Вяземского района Смоленской области около 70 %.

Преимущественно многоэтажное жилищное строительство осуществляется за счет внебюджетных источников: средств инвесторов - застройщиков.

Информация о значимых объектах строительства за 2022 - 2032 годы

| № п/п | Застройщик | Объекты строительства и адрес | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Объекты жилищного строительства: |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Малоэтажное строительство: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Физические лица | - индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Перлова Н.Б., Винокуров И.М. | Жилой дом блокированной застройки, г. Вязьма, ул. Чайковского, д. 4 |  |  | X |  |  |  |  |
| 3. | Боз У.А., Загайнова И.В | Жилой дом блокированной застройки г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 54 |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Тадевосян А.А. | Жилой дом по адресу, г. Вязьма, ул. Кашена, дом 8 |  | X |  |  |  |  |  |
| Б | Многоэтажное строительство: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ООО «Стройинвест» | 9-этажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями на 1 этаже |  |  |  | X |  |  |  |
| 2. | ООО «ЭЛИТ-СТРОЙ» | 4-х этажный многоквартирный жилой дом по ул. Кашена, д.20 в г. Вязьме Смоленской области |  |  | X |  |  |  |  |
| 3. | ООО «ДСК ИМЭК» | Многоквартирный жилой по ул. Смоленская, д. 17, в г. Вязьма |  |  |  | X |  |  |  |
| 4. | ООО «ЭЛИТ-СТРОЙ» | 4-х этажный многоквартирный жилой дом по ул. Кашена в районе д.11 в г. Вязьме Смоленской области |  |  | X |  |  |  |  |
| II. | Объекты производственного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Карташов С.Ю. | Здание цеха по производству строительных материалов по ул. Новая Бозня в г. Вязьма Смоленской области |  |  |  | X |  |  |  |
| 2. | Курчикова Н.В. | Здание мастерских с бытовыми помещениями, г. Вязьма, ул. Воинов-интернационалистов |  |  | X |  |  |  |  |
| 3. | ООО «Нова-Брит» | Строительство резервуарного парка с точками слива нефтепродуктов из автоцистерн и склада соляной кислоты на производственной площадке ООО «Нова-Брит», г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 14 |  |  |  |  | X |  |  |
| 4. | Ханженков С.М. | Блочно-модульная котельная для технологических нужд цеха по производству ж/б изделий, г. Вязьма, ул. Сычевское шоссе, д. 42 |  |  |  | X |  |  |  |
| 5. | Фролов А.А. | Здание мастерских для обслуживания автотранспорта, г. Вязьма, ул. Панино, з.уч. 26Б |  |  | X |  |  |  |  |
| 6. | Фролов А.А. | Здание склада для хранения стройматериалов, г. Вязьма, ул. Воинов-интернационалистов, в районе ДСК |  |  | X |  |  |  |  |
| 7. | Терлюков А.Л. | Здание склада г. Вязьма, ул. Воинов-интернационалистов, в р-не ГСК «Березы-1» |  | X |  |  |  |  |  |
| 8. | Григорьев А.И | Здание гостиницы, г. Вязьма, ул. Комсомольская, склад. зона, стр.6 |  |  | X |  |  |  |  |
| 9. | Орлов А.В. | Административное здание, г. Вязьма, ул. Моторная |  |  | X |  |  |  |  |
| 10. | Громова Р.Г. | Здание автосервиса, г. Вязьма, ул. Воинов-интернационалистов |  |  | X |  |  |  |  |
| 11. | ООО «МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС» | Склад соли на производственной базе филиала «Дорохово» АО «МТТС», г. Вязьма, ул. Элеваторная, д. 5 |  |  |  | Х |  |  |  |
| 12. | Петров В.В. | Здание магазина, г. Вязьма, ул. Ползунова, д. 6 |  | X |  |  |  |  |  |
| 13. | Азарова Л.В. | Здание магазина, г. Вязьма, ул. Освобождения, напротив д. 5 |  |  |  | X |  |  |  |
| 14. | Гусейнов Э.Ф. | Торгово-офисный центр, г. Вязьма, на пересечении ул. Ленина и ул. Глинки |  |  | Х |  |  |  |  |
| 15. | ООО «Банкон», | Здание склада, г. Вязьма, ул. 25 октября, д. 36 |  |  |  | Х |  |  |  |
| 16. | Макаров П.Н. | Торгово-офисное здание, г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 9 |  |  | Х |  |  |  |  |
| III | Объекты водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ООО «ТАГРИС-ЛОГИСТИК» | Ливневая канализация, г. Вязьма, ул. 25 октября в р-не д. 38 | L – 1,0 км |  |  | Х |  |  |  |
| IV | Объекты общественного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Администрация МО «Вяземский район» Смоленской области | Крытый каток с искусственным льдом, пр. 25 Октября, г. Вязьма | S–3240 кв.м. 120 чел./смену |  |  |  |  |  | Х |
| 2. | Смирнова Ю.С. | Спортивно-досуговый центр, г. Вязьма, ул. Кронштадтская в районе д. 23 |  |  |  | Х |  |  |  |
| V | Дорожная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Администрация МО «Вяземский район» Смоленской области | Капитальный ремонт автомобильного моста через р. Вязьма по ул. Комсомольская |  |  | Х |  |  |  |  |
| 2. | Администрация МО «Вяземский район» Смоленской области | Капитальный ремонт автомобильного моста через р. Вязьма по ул. Кирова |  |  |  |  |  | Х |  |
| 3. | Администрация МО «Вяземский район» Смоленской области | Капитальный ремонт автомобильного путепровода через железнодорожные пути по ул. 25 Октября |  |  |  |  |  |  | Х |
| 4. | Администрация МО «Вяземский район» Смоленской области | Капитальный ремонт дорожного покрытия ул. Алексеевская и ул. Комсомольская |  |  | X |  |  |  |  |
| 5. | Администрация МО «Вяземский район» Смоленской области | Капитальный ремонт дорожного покрытия ул. Полины Осипенко, ул. Ямская, ул. Сычёвское шоссе |  |  |  |  | Х |  |  |
| 6. | Администрация МО «Вяземский район» Смоленской области | Капитальный ремонт дорожного покрытия ул. Заречная, ул. Льва Толстого, ул. Куйбышева, ул. Новая, пер Новый, ул. Воровского, ул. Орджоникидзе |  |  |  |  |  | Х |  |
| 7. | Администрация МО «Вяземский район» Смоленской области | Капитальный ремонт тротуаров: ул. Ямская, ул. Докучаева, ул.Ленина, ул. Красноармейское шоссе |  |  |  | Х |  |  |  |

В соответствии с Генеральным планом Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области:

Жилищный фонд нового строительства на 1 этапе реализации генерального плана до 2025 года составит 96,3 тыс.кв.м.

Жилищный фонд на расчетный срок до 2032 года  составит 1957,1 тыс.кв.м.

Планируемый средний показатель обеспеченности жилым фондом на расчётный срок - 30,4 кв.м. на человека.

Для реализации программы нового жилищного строительства Генеральным планом предлагается использовать территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность или реконструируемой застройки в пределах существующих границ городского поселения.

Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства.

Перечень территорий, предполагаемых под жилую застройку:

1. Формирование жилой зоны с застройкой малоэтажными жилыми домами на территории площадью 99545 кв.м., расположенной на въезде в г. Вязьма с левой стороны от ул. Комсомольская.

2. Формирование жилой зоны с застройкой индивидуальными жилыми домами на территории площадью 56308 кв.м., расположенной на участке «Жилой посёлок кирпичного завода».

3. Расширение зоны застройки индивидуальными жилыми домами на 121626 кв.м, расположенной в районе ул. Докучаева.

4. Формирование жилой зоны с застройкой средне этажными жилыми домами на территории площадью 47470 кв.м., расположенной на участке по ул. Воинов-интернационалистов в зоне застройки индивидуальными жилыми домами и рекреационной зоне (I этап).

5. Формирование жилой зоны с застройкой средне этажными жилыми домами на территории площадью 162962 кв.м., расположенной в северо-западной части г. Вязьмы, занимающей часть СНТ «Рябинка» и часть зоны ОТ (II этап).

6. Формирование жилой зоны с застройкой многоэтажными жилыми домами на территории площадью 285157 кв.м., расположенной в районе ул. Московская, занимающей часть СНТ «Дружба-1», часть СНТ «Здоровье», часть СНТ «Железнодорожник», СНТ «Ветеран» (II этап).

7. Формирование жилой зоны с застройкой многоэтажными жилыми домами на территории площадью 46440 кв.м, расположенной на участке по ул. Заслонова в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (II этап).                                     8. Формирование жилой зоны с застройкой домами смешанной этажности на территории площадью 781114 кв.м.

Проект «Жилые кварталы микрорайона Северный с развитой инфраструктурой, с созданием ядра общественно-делового центра» (Север-град), планируемый для строительства на главном въезде в город, - на пересечении автомагистрали Москва-Беларусь с улицей Комсомольская. Проект задуман к реализации в рамках схемы частно-государственного партнерства в соответствии: правительственных решений и стратегической политики Российской Федерации, Земельного Кодекса Российской Федерации, на основании письменных обращений населения в Администрацию муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

- о выделении земельных участков для индивидуального строительства. Проектом запланированы: Гостиничная инфраструктура, сетевой торговый модуль МЕТРО, общественно-деловой центр с конференц-залом, молодежно-туристический центр, культурно-выставочный центр, церковь, средняя школа, спортивно-оздоровительный комплекс, водная и парковая зона развлечений и отдыха с открытым амфитеатром для проведения массовых мероприятий. Общая территория комплексной застройки располагается в границах: северная – автомагистраль Москва-Минск; восточная – ул. Комсомольская с существующей застройкой усадебного типа; южная – ул. Декабристов с существующей жилой малоэтажной застройкой; западная – река Бебря.

5.  Перспектива развития новой коммунальной инфраструктуры

Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области

Общие положения

Перспектива развития новых систем коммунальной инфраструктуры города взаимоувязана с Генеральным планом развития Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области и сформулирована в виде мероприятий по реализации Генерального плана.

Генеральный план определяет стратегическую перспективу градостроительства для создания условий устойчивого развития территории, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, предусматривает комплексное освоение территорий.

Финансово-экономическое обоснование реализации Генерального плана

В связи с ограниченностью бюджетных средств необходимо создать условия для привлечения внебюджетных источников, прежде всего, средств инвесторов-застройщиков, заинтересованных в развитии градостроительных инфраструктур для обеспечения реализации своих инвестиционных проектов.

Реализация Генерального плана предусматривается за счет средств бюджетов различных уровней и инвестиционных финансовых вложений.

Финансово-экономическое обоснование реализации Генерального плана разработано по следующим направлениям: жилищное, культурно-бытовое строительство, дорожное строительство и строительство инженерных коммуникаций.

Развитие культурно-бытового и жилищного фонда, потребует нового дорожного строительства и развития коммунальной инженерной инфраструктуры. Стоимость этих мероприятий будет формироваться и уточняться по ходу выполнения поставленных задач.

| 1. | Инженерная инфраструктура |
| --- | --- |
| 1.1. | Электроснабжение |
|  | Мероприятия | Исполнитель | Сроки реализации |
| 1.1.1 | Замена неизолированных проводов на провода СИП | Филиал ПАО «Россети–Центр» «Смоленскэнерго» | На протяжении всего срока |
| 1.1.2 | Реконструкция электрических сетей и подстанций | Филиал ПАО «Россети–Центр» «Смоленскэнерго» | На протяжении всего срока |
| 1.1.3 | Оптимизация эксплуатационных затрат на производство электроэнергии | Филиал ПАО «Россети–Центр» «Смоленскэнерго» | На протяжении всего срока |
| 1.1.4 | Переход в электроэнергетике к ресурсосберегающим технологиям | Филиал ПАО «Россети–Центр» «Смоленскэнерго» | На протяжении всего срока |
| 1.1.5 | Замена существующих светильников с лампами типа ДРЛ и ЛОН на светодиодные | Филиал ПАО «Россети–Центр» «Смоленскэнерго» | 2022-2025 |
| 1.2 | Газоснабжение |
| 1.2.1 | Строительство газораспределительной сети, г. Вязьма, ул. Котлино, д. 9 - 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 |
| 1.2.2 | Строительство газопровода г. Вязьма, ул. Комсомольская | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022-2023 |
| 1.2.3 | Реконструкция существующей газораспределительной сети, г. Вязьма, ул. Декабристов | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022-2023 |
| 1.2.4 | Строительство газопровода г. Вязьма, ул. 1-я Гармоново | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 |
| 1.2.5 | Строительство газораспределительной сети, г. Вязьма, ул. Буденного | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 |
| 1.2.6 | Строительство газораспределительной сети, г. Вязьма, ул. Богдана Хмельницкого | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 |
| 1.2.7 | Строительство газопровода г. Вязьма, ул. Алексеевская | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 |
| 1.2.8 | Строительство газораспределительной сети, г. Вязьма, ул. Абросимово | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 |
| 1.2.9 | Строительство газораспределительной сети, г. Вязьма, ул. 1-я Бозня | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 |
| 1.2.10 | Строительство газораспределительной сети, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 |
| 1.2.11 | Строительство газопровода г. Вязьма, пер. Устинкин | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 |
| 1.2.12 | Строительство газораспределительной сети, г. Вязьма, ул. Ямская | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 |
| 1.3 | Теплоснабжение |
| 1.3.1 | Ремонт изоляции участков наружных тепловых сетей | Вяземский филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» | На протяжении всего срока |
| 1.3.2 | Ремонт участков тепловой сети | Вяземский филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» | На протяжении всего срока |
| 1.3.3 | Капитальный ремонт ТС по ул.П.Осипенко (№145, 147) от ТК-102 до ТК-103 до ж.д. № 25 (ЦТП № 1, от котельная Восток) | Вяземский филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» | 2023 |
| 1.3.4 | Капитальный ремонт магистральной ТС по ул. П.Осипенко, Ползунова (№ М12, М13) от ТК-8 до ЦТП №1 | Вяземский филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» | 2024 |
| 1.3.5 | Капитальный ремонт магистральной ТС по ул. Строителей № М14, М14-1,М16, М17,М 17-1 от ТК-1 до Пр.4-1 | Вяземский филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» | 2025 |
| 1.3.6 | Капитальный ремонт магистральной ТС по ул. Ленина № М27, М27-1, М27-2, М23,607 от Пр.-8 до Пр.12 | Вяземский филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» | 2024 |
| 1.3.7 | Капитальный ремонт магистральной ТС по ул.Воинов-Интернационалистов № М30, М30-1,М30-2 от Пр.-13 до ЦТП № 4, ЦТП № 5 | Вяземский филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» | 2023 -2025 |
| 1.3.8 | Капитальный ремонт внутриквартальной ТС по ул. П.Осиепнко № 101, 102,103 от ЦТП № 1 до ТК -101, | Вяземский филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» | 2024 |
| 1.3.9 | Капитальный ремонт внутриквартальных ТС по ул. Строителей №№ 310 - 318 | Вяземский филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» | 2025 |
| 1.3.10 | Капитальный ремонт магистральной ТС по ул. Полевая № М 34 -М 48 от Пр.23 до Пр. -8 | Вяземский филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» | 2026 |
| 1.3.11 | Капитальный ремонт магистральной ТС по ул. Плетниковка от ТК-1 до ТК - 7 | Вяземский филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» | 2023 |
| 1.4 | Водоснабжение и водоотведение |  |
| 1.4.1. | Реконструкция объектов Бознянского водозабора и перевод его на 1-ю категорию надёжности по энергообеспечению | ООО «Региональные объединённые системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области» | 2023 |
| 1.4.2 | Реконструкция водозабора Юбилейный, станции обезжелезивания Юбилейная -создание сооружений для обезвоживания осадка и утилизации. | ООО «Региональные объединённые системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области | 2023 |
| 1.4.3 | Строительство водовода от скважины ул. Юбилейная, до станции обезжелезивания, сетей по ул. Томинская | ООО «Региональные объединённые системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области | 2023 |
| 1.4.4 | Вывод из эксплуатации колоночной сети путём подключения абонентов, пользующихся водоразборными колонками к центральной системе водоснабжения | ООО «Региональные объединённые системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области | 2023 |
| 1.4.5 | Реконструкция насосных станций 2 и 3 подъёма | ООО «Региональные объединённые системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области | 2023 |
| 1.4.6 | Создание единой диспетчерской службы, с разработкой комплекса программ "Систем подачи и распределения воды города, включая водозаборные сооружения" | ООО «Региональные объединённые системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области | 2023 |
| 1.4.7 | Зонирование сети и установка регуляторов давления | ООО «Региональные объединённые системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области | 2023 |
| 1.4.8 | Реконструкция главной КНС | ООО «Региональные объединённые системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области | 2023 |
| 1.5 | Охрана окружающей среды (утилизация ТКО, ливневая канализация) |
| 1.5.1 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация МО «Вяземский район» Смоленской области | На протяжении всего срока |
| 1.5.2 | Проведение НИР по технологии раздельного сбора, переработки и утилизации отходов производства и потребления | Администрация МО «Вяземский район» Смоленской области | 2030 |
| 1.5.3 | Организация сбора и демеркуризации ртутных ламп | Администрация МО «Вяземский район» Смоленской области | На протяжении всего срока |
| 1.5.4 | Строительство новых площадок сбора ТКО | Администрация МО «Вяземский район» Смоленской области | 2023-2026 |
| 1.5.5 | Ремонт существующих площадок сбора ТКО. Закупка новых контейнеров ТКО | Администрация МО «Вяземский район» Смоленской области | На протяжении всего срока |
| 1.5.6 | Реконструкция участков существующей системы ливневой канализации | Администрация МО «Вяземский район» Смоленской области | На протяжении всего срока |
| 1.5.7 | Строительство новых ливневых коллекторов для отведения ливневых стоков в новых кварталах жилой застройки | Администрация МО «Вяземский район» Смоленской области | На протяжении всего срока |

6. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Основной целью Программы является обеспечение комфортных условий проживания населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области, в том числе оптимизация, развитие и модернизация коммунальных инженерных систем. Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

- обеспечение развития жилищного и промышленного строительства  Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области;

- строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям;

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития города, создание благоприятных условий для проживания горожан.

Сроки реализации 2022 - 2032 годы.

Для реализации Программы предусматривается использование инструментов технической и экономической политики в области жилищно-коммунального комплекса.

В рамках реализации данной Программы, в соответствии со стратегическими приоритетами развития Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Изменения в Программе и сроках ее реализации могут быть сделаны Администрацией муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области по предложению организаций коммунального комплекса или по собственной инициативе.

7.  Система программных мероприятий

Организационные мероприятия

| № | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Выдача технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию коммунальной инфраструктуры города | Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области |
| 2. | Разработка инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры города | Предприятия и организации |
| 3. | Анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области |
| 4. | Утверждение инвестиционных программ | Совет депутатов Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области |
| 5. | Заключение договоров между администрацией города и организациями коммунального хозяйства, определяющих условия реализации инвестиционных программ | Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, организации коммунального комплекса |
| 6. | Заключение договоров с потребителями товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Организации коммунального комплекса |
| 7. | Мониторинг исполнения инвестиционных программ | Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области |
| 8. | Публикация информации инвестиционных программах и результатах мониторинга их выполнения | Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области |

8. Механизм реализации Программы

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса разрабатывается на основании условий технического задания, утверждаемого Администрацией Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области  и разрабатываемого в соответствии с Программой.

Подготовленный проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей предоставляются организацией коммунального комплекса в Администрацию Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области.

Финансовые потребности организаций коммунального комплекса, которые необходимы для реализации их инвестиционных программ, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Администрация Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области проводит проверку соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее формирование

Дальнейшая работа по проверке инвестиционных программ, расчета соответствия финансовых потребностей программе, а также тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры производится Департаментом по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике Смоленской области.

9. Управление реализацией Программы

и контроль ее выполнения

Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области обеспечивает реализацию Программы, в том числе:

- планирование, выполнение организационных мероприятий Программы;

- осуществление методических, технических и информационных мероприятий.

Исполнители Программы (организации коммунального комплекса города, проектные, подрядные и иные организации) осуществляют реализацию мероприятий Программы.

Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области координирует работу исполнителей, несет ответственность за достижение целей Программы, в установленном порядке обеспечивает предоставление информации о ходе реализации Программы. Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа она имеет право запрашивать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у всех участников Программы.

Мониторинг и контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

Реализация Программы освещается в средствах массовой информации.

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Индикаторы по мониторингу реализации Программы:

- ввод жилищного строительства (тыс. кв. м);

- количество земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой;

- количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ;

- количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Система организации контроля за исполнением Программы: руководитель Программы - Первый заместитель Главы муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области

Исполнители основных мероприятий:

Общество с ограниченной ответственностью  «Вода Смоленска»  г. Вязьмы Смоленской области (по согласованию);

Вяземский филиал общества с ограниченной ответственностью «Смоленскрегионтеплоэнерго» (по согласованию),

Филиал ПАО «Россети–Центр» «Смоленскэнерго» (по согласованию),

Вяземский филиал АО «Газпром газораспределение Смоленск»;

Региональный оператор АО «Спецавтохозяйство»

Контроль за реализацией Программы осуществляют:
руководитель Программы, управление  ЖКХ, транспорта  и дорожного хозяйства, отдел строительства и целевых программ, комитет имущественных отношений, комитет по архитектуре и землеустройству, Комитет экономического развития Администрации муниципального области «Вяземский район» Смоленской области, а именно:

- общий контроль;

- контроль сроков реализации программных мероприятий.

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития города;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организацией коммунального комплекса проводится Администрацией  муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

9.  Ожидаемые результаты реализации Программы

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния городской окружающей среды.

Развитие системы электрических сетей:

- обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией городской инфраструктуры;

- увеличение мощности электрических подстанций;

- обеспечение электрической энергией объектов нового строительства.

Развитие системы теплоснабжения:

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов;

- снижение износа тепловых сетей;

-снижение потерь при производстве и транспортировке тепловой энергии;

- увеличение тепловой мощности;

- улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных.

Развитие системы водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды установленным нормам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

Развитие системы ливневой канализации:

- повышение экологической безопасности Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области, снижение антропогенного воздействия на водные ресурсы;

- исключение перегрузки системы фекальной канализации;

- создание условий для увеличения срока службы дорог.

Утилизация твердых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния городских территорий;

- стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области;

- улучшение экологического состояния Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации биологических отходов.

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области и создание благоприятной среды обитания и, как следствие, улучшения качества жизни городского населения.