администрация муниципального образования

«Вяземский район» смоленской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25.07.2012 №293

Об   утверждении регламента организации

временного электроснабжения в условиях

массовых   нарушений  электроснабжения

потребителей             на            территории

муниципального образования «Вяземский

район»  Смоленской области

В целях обеспечения безопасности электроснабжения  и  координации действий по организации временного электроснабжения в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области:

1. Утвердить регламент организации временного электроснабжения в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области с приложениями №1, 2.

2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Вяземский вестник» и разместить на официальном  сайте Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя Главы Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области А.И. Платова.

Глава Администрации

муниципального образования

«Вяземский район» Смоленской области                                      И. В. Демидова

УТВЕржден

распоряжением Администрации

муниципального образования

«Вяземский район»

Смоленской области

От 25. 07. 2012 №293-р

Регламент

организации временного электроснабжения потребителей в условиях   массовых нарушений электроснабжения потребителей на территории

муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

Содержание

- Общие положения

- Порядок формирования, содержания и учета парка РИСЭЭ

- Определение порядка применения РИСЭЭ

- Порядок подключения и обеспечения функционирования РИСЭЭ

- Продолжительность работы РИСЭЭ

- Приложение

1.	Общие положения

1.1. Настоящий регламент определяет порядок формирования, содержания, применения парка передвижных резервных источников снабжения электрической энергией (далее - РИСЭЭ) для организации временного электроснабжения потребителей.

  - Требования Регламента не распространяются на стационарные РИСЭЭ.

2.	Порядок формирования, содержания и учета парка РИСЭЭ

- Количественный и качественный состав парка гарантированных источников электроснабжения потребителей (в т. ч. и РИСЭЭ), необходимых для обеспечения безопасности электроснабжения, порядок учета и размещение площадок хранения определяется в перечне РИСЭЭ и утверждается распоряжением  Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

- Комиссия по чрезвычайным ситуациям (далее – КЧС) и ОПБ муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области  разрабатывает перечень потребителей требующих организации временного электроснабжения в условиях массовых нарушений электроснабжения и представляет его на утверждение в соответствующий орган местного самоуправления .

2.3 Расходы по приобретению, хранению, эксплуатации, ремонту РИСЭЭ несут собственники РИСЭЭ, которые обязаны обеспечить эксплуатацию РИСЭЭ в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, в том числе обеспечить назначение обученных и аттестованных лиц ответственных за эксплуатацию РИСЭЭ.

2.4  РИСЭЭ должны содержаться в постоянной готовности к применению. Собственник РИСЭЭ обязан обеспечить указанные в заводской инструкции условия хранения, а также соблюдение периодичности пробных пусков, регулировочных, испытательных и иных регламентных работ, предписанных для данного вида оборудования.

2.5 Собственник РИСЭЭ обязан обеспечить возможность перемещения РИСЭЭ.

2.6 Перечни РИСЭЭ находящиеся у собственников РИСЭЭ, а также консолидированные по муниципальному образованию «Вяземский район» Смоленской области перечни РИСЭЭ должны содержать информацию о типе, мощности, месте постоянного хранения, собственнике с указанием контактной информации и сведений о лицах ответственных за эксплуатацию РИСЭЭ.

2.7 Консолидированный по Смоленской области перечень РИСЭЭ должен постоянно храниться в секретариате Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Смоленской области и быть доступен для всех членов Штаба.

2.8. Порядок и периодичность актуализации перечней РИСЭЭ определяются решением Штаба.

2.9. В случае выхода из строя РИСЭЭ, собственник обязан принять меры по скорейшему восстановлению работоспособности РИСЭЭ, а также информировать секретариат Штаба о факте выхода из строя и предполагаемых сроках восстановления работоспособности РИСЭЭ.

3. Определение порядка применения РИСЭЭ

3.1 Приоритетность и порядок применения РИСЭЭ в случае, если Штаб  не созывается, определяется собственниками РИСЭЭ.

3.2 В случае созыва Штаба, приоритетные направления использования РИСЭЭ определяются Штабом, в соответствии с ранее принятым перечнем распределения РИСЭЭ, с учетом тяжести возникшего нарушения электроснабжения, прогноза развития аварийной ситуации, расположения мест хранения РИСЭЭ, гидрометеорологической обстановки, иных местных условий.

3.3 При прочих равных условиях, приоритетным является организация временного электроснабжения потребителей собственными РИСЭЭ, в случае дальнейшей необходимости - резервными источниками сетевой организации, к электрическим сетям которой потребители подключены, либо РИСЭЭ принадлежащих МЧС.

Применение РИСЭЭ организаций для осуществления временного электроснабжения потребителей, не являющихся абонентами данных организаций, должно быть обосновано и осуществляется только при наличии технической возможности и согласии собственника РИСЭЭ.

3.4 Потребители электроэнергии, включенные в перечень потребителей, временное электроснабжение которых на период массовых нарушений электроснабжения осуществляется с применением РИСЭЭ, должны согласовать с сетевой организацией  точку и способ подключения РИСЭЭ к своим электроустановкам.

4. Порядок подключения и обеспечения функционирования РИСЭЭ

- Доставку, подключение РИСЭЭ и обеспечение его функционирования для организации временного электроснабжения социально значимых объектов и бытовых потребителей - абонентов данной организации осуществляет персонал данной организации. Порядок действий персонала при подключении РИСЭЭ определяется внутренними инструкциями организации.

4.2 Доставку РИСЭЭ и обеспечение его функционирования для организации временного электроснабжения потребителей - абонентов данной организации не являющихся бытовыми потребителями (в т.ч. промышленные потребители, социально-значимые объекты) осуществляет персонал владеющей электроустановкой, к которой подключается РИСЭЭ.

4.3.Порядок организации временного электроснабжения потребителей, не являющихся абонентами данной организации, определяется индивидуально условиями договора возмездного оказания услуг между собственником РИСЭЭ и владельцем электроустановки, для которой организуется временное электроснабжение. При применении РИСЭЭ, принадлежащим органам исполнительной власти и иным государственным учреждениям порядок организации временного электроснабжения определяется по решению, согласованному с потребителем электрической энергии.

Все необходимые для подключения РИСЭЭ оперативные переключения имеет право проводить оперативный персонал, знающий схему электроустановки, прошедший необходимое обучение и допущенный к оперативным переключениям в данной электроустановке.

4.4.С целью минимизации времени на организацию временного электроснабжения потребителей, в соответствии с ранее принятым перечнем распределения РИСЭЭ, разрабатываются регламенты (карты действий) по организации временного электроснабжения отдельных потребителей (социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения) включающие в себя в том числе:

- порядок взаимодействия персонала собственника РИСЭЭ с персоналом потребителя при подключении/отключении РИСЭЭ;

- последовательность выполнения оперативных переключений;

- технические характеристики электроустановки (электроустановок) потребителя;

- схемы электроустановки (электроустановок) потребителя с указанием мест подключения РИСЭЭ.

Регламенты (карты действий) разрабатываются и утверждаются организацией - потребителем совместно с собственником РИСЭЭ с учетом действующих нормативных документов.

4.5 Во всех случаях при подключении РИСЭЭ должна быть выполнены технические мероприятия, исключающие возможность подачи напряжения от РИСЭЭ в питающую сеть, в том числе путем обратной трансформации (установка перекидных рубильников, использование блокирующих устройств, разборка электрической схемы электроустановки и т.п.). О выполненных технических мероприятиях по подключению РИСЭЭ и подаче напряжения от РИСЭЭ в электроустановки потребителя докладывается оперативному персоналу сетевой организации, оказывающей услуги по передаче электрической энергии.

4.6 Порядок производства оперативных переключений определятся соответствующей нормативно-технической документацией действующей для персонала организации собственника электроустановки (правила производства оперативных переключений, правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и т.п.).

4.7.Порядок оплаты электроэнергии при организации временного электроснабжения РИСЭЭ определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Продолжительность работы РИСЭЭ.

5.1. Необходимая продолжительность работы подключенного РИСЭЭ определяется индивидуально в каждом конкретном случае (до восстановления постоянного электроснабжения потребителей по нормальной (временной) схеме, до безопасного завершения технологического процесса, до окончания эвакуации и т.п.).

Приложение №1

Сводный перечень РИСЭЭ

| № п/п | Собственник, адрес местонахождения РИСЭЭ | Модель (марка) | Мощность, кВт | Уровень выходного напряжения (линейное, фазное), количество фаз | Вид установки (стационарный/передвижной) | Схема соединения обмоток генератора (треугольник/звезд/иное),состояние нейтрали (изолированная/глухозаземленная) | Наличие оборудованной точки подключения генератора (да/нет) | Тех. состояние РИСЭЭ (готов к немедленному включению, да/нет) | Способ включения на нагрузку (А/Р/И)* | Штатный объем запаса топлива, л и время непрерывной рабты при номинальной нагрузке,ч | Лицо, ответственное за эксплуатация РИСЭЭ (ФИО, должность, тел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» | Wilson Р65 | 48 | 380/220 3 фазы | стационарный | Звезда, глухоза заземленная нейтраль | нет | нет | Р | 219 л; 15 часов | Алексеев Михаил Егорович начальник службы механизации тел.4-28-31 |
| 2 | МКУ УГО и ЧС МО «Вяземский район» Смоленской области , г.Вязьма, ул.3 Интернационала, д.5 | АД-50С-Т-400 | 50 | 400/230 3 фазы | передвижная | Звезда, изолир. | да | да | Р | 90/12 час | Спасатель МКУ УГО и ЧС МО «Вяземский район» Смоленской области В.В. Макаров 4-17-50 |
| 3 | Вяземский РЭС, г.Вязьма, ул.Кронштадская, 113 | АД-30С-Т400 | 30 | 400/230 3 фазы | передвижная | Звезда, изолир. | нет | нет | Р | 90/12 час | Тимохин А.В. гл.инженер Вяземского РЭС 3-13-61 Давыденков Д.В. начальник ВУ МИТ тел.33191 |
| 4 | Вяземский РЭС, г.Вязьма, ул.Кронштадская, 113 | АД-100С-Т400 | 100 | 400/230 3 фазы | передвижная | Звезда, изолир. | нет | нет | Р | 390/18 час | Тимохин А.В. гл.инженер Вяземского РЭС 3-13-61 Давыденков Д.В. начальник ВУ МИТ тел.33191 |
| 5 | ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» | Р250 НЕ | 200 | 380/220 3 фазы | стационарный | Звезда, глухоза заземленная нейтраль | нет | нет | Р | 300л/ 152часов | Бушевая В.А. Зам.главного врача по хозработе Тел.6-14-57 |

*  А – автоматика включения,

Р – перекидной рубильник,

И – иное (дать пояснения).